## Slide 1: Puzzle Solver
Maschinelles Sehen und Bildverarbeitung – Projektarbeit
M. Bärtschi
C. Stoller

## Slide 2: Inhalt
Idee/Ziel
Planung
Programmablauf
Implementation
Mögliche Erweiterungen
Fazit
Programm Demo

## Slide 3: idee
Viele verschiedene Projekte
Heblomat
Notenerkennung
Füllstandtracker
Challenge (Aufgabe für eine Internetchallenge)
Wo ist Walter
Puzzle

## Slide 4: Ziel
Wir erkennen quadratische Puzzleteile und können sagen, wohin welcher Rand kommt

## Slide 5: Planung
Pflichtenheft definiert
Erste Zeilen in OpenCV gemeinsam geschrieben
Arbeitsaufteilung
Git Version Control System

## Slide 6: Pflichtenheft Programmablauf
Bild einlesen
Binarisieren
Alle Teile mit Labels versehen
Linien erkennen
Ecken erkennen
Features definieren
Teile vergleichen
Beste Übereinstimmung darstellen

## Slide 7: Planung
Erste Zeilen in OpenCV gemeinsam geschrieben (hier: Grobübersicht)

## Slide 8: Aufteilung

## Slide 9: Aufteilung

## Slide 10: Git Version Control System
Version Control System Git aufgesetzt: Client Software: „Git Bash“

## Slide 11: Git Version Control System
Online Repository aufgesetzt: Online Source Code Hosting auf GitHub

## Slide 12: Git Version Control System
Online Repository aufgesetzt: GitHub „Punch Card“

## Slide 13: Git Version Control System
Online Repository aufgesetzt: GitHub Issue Tracking System

## Slide 14: Implementation
In C++ mit Qt Creator
Zuerst Konsolenanwendung
Auf GUI-Anwendung geändert
Ablauf des Programms nach Pflichtenheft

## Slide 15: Binarisierung
Einlesen und in Graustufen konvertieren
Verwischen
Binarisieren mit Threshold funktion
2 x Öffnen
// Grauwert Bild erzeugen
cv::Mat imgGrey;
cv::cvtColor(img, imgGrey, CV_BGR2GRAY);
// Weichzeichnen (vor-entrauschen)
cv::Mat imgGreyBlur;
cv::blur(imgGrey, imgGreyBlur, cv::Size(3,3));
// Bild binarisieren
cv::threshold(imgGreyBlur, imgBin, cv::mean(imgGreyBlur)[0]-10, 255,cv::THRESH_BINARY);
// Entrauschen: 2x öffnen mit 3x3 Kernel
cv::Mat kernel = cv::getStructuringElement(cv::MORPH_CROSS, cv::Size(3, 3), cv::Point(1, 1));
cv::morphologyEx(imgBin, imgBin, cv::MORPH_OPEN, kernel, cv::Point(-1,-1), 2);

## Slide 16: Konturen suchen
findContours
// Konturen suchen
std::vector<std::vector<cv::Point> > contours;
cv::findContours(imgBinTemp, contours, CV_RETR_EXTERNAL, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);

## Slide 17: Konturen auf Ecken überprüfen
Konturen approximieren
Winkel der Kontur messen
// Ecken erkennen, Winkel berechnen zwischen diesem und den zwei nächsten Vertices.
double cosine = std::fabs(angle(pointsApprox[i][(j+2)%pointsApprox[i].size()],
pointsApprox[i][j], pointsApprox[i][(j+1)%pointsApprox[i].size()]));
// wenn Winkel > 81°, als Ecke abspeichern
if(cosine < 0.15)
{
corners[i].push_back(pointsApprox[i][(j+1)%pointsApprox[i].size()]);
}

## Slide 18: Seitenwände analysieren
Kontur an den Ecken in Seiten unterteilt
Geschlechtsanalyse
// Gender finden: positiv = 1, negativ = -1, neutral = 0
double dist = cv::pointPolygonTest(cv::Mat(corners[i]), sideCentroids[i][j], true);
if(std::fabs(dist) < 5)
{
// wenn praktisch auf der Linie -> wir als gerade Kante angenommen = Neutral
genders[i].push_back(0);
}
else
{
// wenn innerhalb des Grundrechtecks, Gender = Negativ, ansonsten Gender = Positiv
genders[i].push_back(dist < 0? 1 : -1);
}

## Slide 19: Seitenwände vergleichen
Verschieden Features:
  Gesamtlänge der Seitenwandkontur
  Höhe der Ausbuchtung
  Fläche der Ausbuchtung
  // Umfang (Ua/|Ua-Ub|)
  double length_basis = cv::arcLength(*basis_side, false); ...
  double result_length = length_basis / std::fabs(length_basis - length_compare);
  // Tiefe der Ausbuchtung (Ta/|Ta-Tb|)
  double arc_basis = std::min(cv::minAreaRect(*basis_side).size.height,
  cv::minAreaRect(*basis_side).size.width); ...
  double result_arc = arc_basis / std::fabs(arc_basis - arc_compare);
  // Fläche der Ausbuchtung (Fa/|Fa-Fb|)
  double area_basis = cv::contourArea(*basis_side); ...
  double result_area = area_basis / std::fabs(area_basis - area_compare);

## Slide 20: Passende Teile Darstellen
Basis-Seitenwand Rot markieren
Übereinstimmung stärker oder schwächer Grün markieren
Bezierkurve zeichnen

## Slide 21: Mögliche Erweiterungen
Bessere Binarisierung
Nebst geometrischen Features auch Farbähnlichkeit berücksichtigen
Leerraum-Minimierung
Puzzle automatisch zusammensetzen

## Slide 22: Fazit
Qt und OpenCV sehr umfangreich
Viele Funktionen
C++
Guter Einstieg in die Bildverarbeitung

## Slide 23: Programm Demo